## Slide 1
CARGA ELÉCTRICA
La adquieren los cuerpos
Mediante los
Propiedad de
la materia
Es una
que poseen
Carga negativa
Déficit de electrones
Exceso de electrones
Carga positiva
Positiva
Negativa
Puede ser
Métodos de carga
Frotamiento
Contacto
Inducción

## Slide 2
1. Ley de Ohm
2. Circuitos de corriente continua

## Slide 3
Una corriente eléctrica es un flujo de electrones que circulan a través un material conductor. Se define también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro.
1. Ley de Ohm
1.1 Intensidad de corriente eléctrica
Para medir o cuantificar una corriente eléctrica se utiliza el concepto de “intensidad de corriente eléctrica”. Esta magnitud se define como: la carga total que circula a través de la sección transversal de un conductor, por unidad de tiempo. Se simboliza por “i”.

## Slide 4
4. Durante un intervalo de tiempo de 10 [s], pasan 2 · 1020 electrones por
la sección transversal de un conductor. Si la magnitud de la carga del
electrón es q = 1,6 · 10-19 [C], ¿cuál es la intensidad de corriente?
A) 1,6 · 10-19 [A]
B) 3,2 [A]
C) 10 [A]
D) 32 [A]
E) 2 · 1020 [A]
B
Aplicación
Ejercicio 4 guía Electricidad II: Ley de Ohm
Ejercicios

## Slide 5
Voltaje es la energía necesaria para que cada carga pueda moverse a través de un conductor.
1. Ley de Ohm
1.2 Voltaje
También es llamado tensión, fuerza electromotriz o diferencia de potencial, y es producido por una pila, batería o un generador eléctrico.
Se simboliza por V y se mide en [volt] = [V].

## Slide 6
Dependiendo de cómo sea generada, la corriente eléctrica puede ser de dos tipos: continua o alterna.
La corriente continua es aquella en que el flujo de cargas recorre el conductor continuamente, siempre en un mismo sentido.
Este tipo de corriente es generado por pilas y baterías.
1. Ley de Ohm
1.3 Tipos de corriente
I
t

## Slide 7
La corriente alterna es aquella en que el flujo de cargas se mueve alternadamente dentro del conductor, desplazándose en un sentido y otro; es decir, las cargas “van y vuelven” todo el tiempo. Este tipo de corriente es producido por generadores eléctricos.
1. Ley de Ohm
1.3 Tipos de corriente
I
t
Las cargas circulan por un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, repitiéndose el proceso cíclicamente.

## Slide 8
Resistencia eléctrica es la oposición natural que presentan todos los materiales, en mayor o menor medida, al paso de una corriente eléctrica.
Se simboliza por una “R” y su unidad es el [ohm] = [Ω].
1. Ley de Ohm
1.4 Resistencia eléctrica

## Slide 9
La resistencia eléctrica en un conductor rectilíneo depende de la longitud (L) del conductor, del área (A) de su sección transversal, y de la resistividad (ρ) del material con el que está hecho.
1. Ley de Ohm
1.4 Resistencia eléctrica
Material | Resistividad a 23°C en [·m]
Plata | 1.59 × 10-8
Cobre | 1.68 × 10-8
Oro | 2.20 × 10-8
Aluminio | 2.65 × 10-8
Tungsteno | 5.6 × 10-8
Hierro | 9.71 × 10-8
Acero | 7.2 × 10-7
Platino | 1.1 × 10-7
Plomo | 2.2 × 10-7

## Slide 10
5. Un alambre es mejor conductor cuanto menor sea su
I) resistividad.
II) sección transversal.
III) longitud.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.
E) solo I y III.
E
Comprensión
Ejercicio 5 guía Electricidad II: Ley de Ohm
Ejercicios

## Slide 11
6. Si en un conductor se duplica el área y la longitud, entonces su resistencia
A) se duplica.
B) se cuadruplica.
C) se mantiene.
D) disminuye a la mitad.
E) disminuye a la cuarta parte.
C
Comprensión
Ejercicio 6 guía Electricidad II: Ley de Ohm
Ejercicios

## Slide 13
La intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica se relacionan mediante la llamada Ley de Ohm. Esta expresa que:
1. Ley de Ohm
1.5 Ley de Ohm
En un gráfico voltaje/corriente, la resistencia corresponde a la pendiente.
V
R
i

## Slide 14
15. En un laboratorio un conductor fue sometido a diferentes voltajes obteniéndose la siguiente tabla de valores
La resistencia del conductor es
A) 1 [Ω]
B) 5 [Ω]
C) 10 [Ω]
D) 20 [Ω]
E) 25 [Ω]
E
Aplicación
Ejercicio 15 guía Electricidad II: Ley de Ohm
Ejercicios

## Slide 16
Un cable de plata tiene un radio de 1 cm y una longitud de 30 000 cm. Determine la intensidad de corriente que alimenta el cable si se coloca una batería de 24 V.
Un conductor de 50 m de largo, está conectado a una fuente de energía de 100 V y circula una intensidad de corriente de 12 A. ¿Cuál debe ser el diámetro del cable conductor si su resistividad es de 1,5 x ?

## Slide 18
2. Circuitos de corriente continua
2.1 Circuito eléctrico
Es la asociación de elementos conductores que hace posible la circulación de una corriente eléctrica.
En todo circuito eléctrico los consumos o resistencias son elementos que transforman la energía eléctrica en algún otro tipo de energía.
Los elementos básicos de un circuito eléctrico son: conductor, fuente de energía, y uno o más consumos o resistencias.
Consumo
Conductor
Fuente de energía
Simbología
Resistencia
+
-
Fuente
Corriente

## Slide 19
2. Circuitos de corriente continua
2.1 Circuito eléctrico
Existen tres maneras de conectar resistencias en un circuito: serie, paralelo y mixto. Dependiendo del tipo de conexión que presenten las resistencias será el comportamiento de la corriente y el voltaje en el circuito.
Circuito en serie
Circuito en paralelo
Circuito mixto

## Slide 20
2. Circuitos de corriente continua
2.2 Circuito en serie
En un circuito en serie las resistencias se conectan en forma sucesiva, de manera que en el camino entre una resistencia y la fuente de alimentación siempre hay otra resistencia que se interpone. Esquemáticamente:
V
+
-
R1
i3
-
+
+
-
-
+
R2
R3
i1
i2

## Slide 21
Determine la intensidad que circula por el siguiente esquema eléctrico.

## Slide 22
Resuelva el siguiente circuito en serie.

## Slide 23
Determine la intensidad y compruebe el circuito mediante el voltaje total

## Slide 24
Determine el voltaje en cada resistencia y el voltaje total, si la intensidad de corriente es de 0,25 A.

## Slide 25
2. Circuitos de corriente continua
2.3 Circuito en paralelo
Cuando las resistencias están dispuestas de tal forma que ninguna se interpone en el camino de otra para llegar a la fuente, se dice que se encuentran conectadas en paralelo.
Esquemáticamente:
V
+
-
R3
R2
R1
i3
i1
i2

## Slide 26
Determine la intensidad que recorre por el siguiente circuito en paralelo.

## Slide 28
9. ¿Qué valor debe tener la resistencia R del circuito de modo que la corriente i tenga un valor de 2[A]?
A) 4 [Ω]
B) 10 [Ω]
C) 24 [Ω]
D) 100 [Ω]
E) 120 [Ω]
D
Aplicación
Ejercicio 9 guía Electricidad II: Ley de Ohm
Ejercicios

## Slide 29
Determine la intensidad total.
20 V

## Slide 30
Determine la intensidad total

## Slide 31
Determine el voltaje

## Slide 32
Determine la intensidad total si las resistencias 1, 3, 5 y 7 son de 25 Ohmios y las resistencias 2, 4 y 6 son de 40 Ohmios.

## Slide 33
Determine la intensidad total

## Slide 34
El siguiente esquema representa un circuito con dos resistencia, , ,
y una batería de 12 volt.
¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la diferencia de potencial entre los extremos de R2?
A) 3 volt
B) 4 volt
C) 6 volt
D) 8 volt
E) 12 volt
Pregunta oficial PSU
D
Aplicación